## Slide 1: Estimación ciega de parámetros acústicos de un recinto
Maximiliano Ortiz (maxiaortiz22@gmail.com)
Tutor: Ing. Martin Bernardo Meza
Universidad Nacional de Tres de Febrero – UNTREF
13 de Septiembre 2023

## Slide 2: Introducción
Parámetros acústicos:
  Brindan información objetiva sobre las características acústicas de un recinto.
  Dependen de la obtención de la respuesta al impulso de la sala (RIR)
  Obtener una RIR puede ser muy costoso y no siempre es posible su generación.
  La medición de la RIR se ve fuertemente afectada por las condiciones de ruido de fondo en el recinto.
6/15
Maximiliano Ortiz - Estimación ciega de parámetros acústicos de un recinto

## Slide 3: Introducción
Obtención de los parámetros:
  Según la teoría de señales y sistemas, cualquier sistema lineal e invariante en el tiempo (LTI) puede describirse mediante su respuesta al impulso (h(t)).
  Para este caso, se considera al conjunto de una sala equipada con un micrófono y una fuente de sonido como sistema LTI.
  Por ende, podemos obtener la respuesta al sistema como:
6/15
Maximiliano Ortiz - Estimación ciega de parámetros acústicos de un recinto
En dominio continuo
En dominio discreto

## Slide 4: Introducción
Obtención de los parámetros:
  Como se utiliza un micrófono para captar la respuesta al impulso del sistema, los métodos de excitación deben ser acústicos.
  Entre los más comunes podemos encontrar:
    Disparo en blanco
    Explosión de globos
    Aplausos
    Choque de maderas
    Barrido frecuencial logarítmico (LSS)
6/15
Maximiliano Ortiz - Estimación ciega de parámetros acústicos de un recinto
Métodos directos: no replicables y limitados en frecuencia
Método indirecto: replicable y con control en el ancho de banda de medición

## Slide 5: Introducción
Obtención de los parámetros:
  En la actualidad, el LSS ha ganado popularidad debido a sus ventajas:
6/15
Maximiliano Ortiz - Estimación ciega de parámetros acústicos de un recinto
Repetibilidad de la medición
Ajuste en la duración del estímulo
Control en el ancho de banda de la medición
Control en su amplitud
Mejora la SNR promediando mediciones
Permite medir la distorsión introducida por el sistema
Fuertemente dependiente del ruido de fondo
Muy costosa en términos logísticos
Necesita de instrumental especializado, costoso y difícil de conseguir
VENTAJAS
DESVENTAJAS

## Slide 6: Introducción
Problemática:
  Por lo tanto, en el marco de esta investigación, se propone un método novedoso para la medición de parámetros acústicos.
  Este enfoque consiste en estimar dichos parámetros a partir de una señal de voz grabada que contiene la reverberación propia del recinto en cuestión.
  En la literatura, esto se conoce como estimación ciega de parámetros acústicos ya que, a diferencia de los métodos convencionales, no se calculan a partir de la respuesta al impulso de la sala.
  En cambio, se basa en la modelación de la reverberación utilizando algoritmos con redes neuronales y procesamiento de un audio de voz reverberado.
6/15
Maximiliano Ortiz - Estimación ciega de parámetros acústicos de un recinto

## Slide 7: Objetivo
Objetivo:
  Implementar un algoritmo basado en redes neuronales convolucionales (CNN) que permita estimar los parámetros acústicos de un recinto utilizando la grabación de una señal de voz reverberada como entrada.
  Desarrollar un enfoque novedoso y efectivo para la estimación de estos parámetros, aprovechando las capacidades de las CNN en el procesamiento de señales acústicas.
  Este algoritmo busca superar las limitaciones de los enfoques convencionales y ofrecer una solución más precisa y eficiente en la estimación de los parámetros acústicos de una sala.
6/15
Maximiliano Ortiz - Estimación ciega de parámetros acústicos de un recinto

## Slide 8: Objetivo
Objetivos específicos:
  Revisar las diferentes técnicas utilizadas para obtener parámetros acústicos cuando no se dispone de la respuesta al impulso de la sala.
  Diseñar e implementar un modelo utilizando redes neuronales en el lenguaje de programación Python, que permita la obtención ciega de parámetros acústicos a partir de señales de voz reverberadas.
  Generar una base de datos de grabaciones de voz con reverberación utilizando tanto respuestas impulsivas reales como generadas artificialmente.
  Aplicar técnicas de aumentación de datos para mejorar la diversidad y representatividad de las respuestas al impulso reales utilizadas en el modelo.
  Optimizar el sistema propuesto y comparar los resultados obtenidos con los parámetros acústicos calculados mediante métodos convencionales.
  Realizar mediciones empíricas de una sala para contrastar y validar los resultados obtenidos por el modelo propuesto.
6/15
Maximiliano Ortiz - Estimación ciega de parámetros acústicos de un recinto

## Slide 9: Estado del arte
Primeros enfoques:
  Se detectó que existe una correlación entre el decaimiento de una RIR y el final de una palabra en un audio de voz grabado en una sala.
6/15
Maximiliano Ortiz - Estimación ciega de parámetros acústicos de un recinto
Audio reverberado
Audio anecoico
Kendrick et al. “Blind Estimation of Reverberation Parameters for Non-Difusse Rooms”

## Slide 10: Estado del arte
Primeros enfoques:
  Basándose en esta observación, grabaron audios de voz en una sala y seleccionaron fragmentos con curvas de decaimientos similares a las de una RIR.
  Luego aplicaron un estimador de máxima verosimilitud (MLE) para aproximar estas curvas a una pendiente ideal y calcular el tiempo de reverberación de estas.
6/15
Maximiliano Ortiz - Estimación ciega de parámetros acústicos de un recinto
Kendrick et al. “Blind Estimation of Reverberation Parameters for Non-Difusse Rooms”

## Slide 11: Estado del arte
Uso de redes neuronales:
  Este grupo de investigadores decidió probar el mismo algoritmo, pero esta vez dejando que sea una red neuronal la que estime el parámetro de los decaimientos de estas señales.
  En esta ocasión no solo obtuvieron mejores resultados, sino que fueron capaces de calcular más parámetros: T60, EDT, C80 y Ts
  La contra de este sistema es que se necesitaba entrenar toda una red para calcular un único parámetro para una única banda de frecuencia.
6/15
Maximiliano Ortiz - Estimación ciega de parámetros acústicos de un recinto
Kendrick et al. “Monaural room acoustic parameters from music and speech”

## Slide 12: Estado del arte
Estimación de RIR sintética:
  Inspirados en el trabajo anterior, implementaron un algoritmo que permite calcular varios parámetros acústicos simultáneamente a partir de estimar el TR y simular su RIR sintética.
6/15
Maximiliano Ortiz - Estimación ciega de parámetros acústicos de un recinto
Duangpummet et al. “Blind Estimation of Room Acoustic Parameters and Speech Transmission Index using MTF-based CNNs”

## Slide 13: Estado del arte
Estimación de RIR sintética:
  Esta estimación se hace a través del modelo de Schroeder:
  El problema de este modelo es que, al sintetizar la RIR asumiendo una pendiente ideal, se pueden obtener resultados imprecisos ya que existen infinitas RIRs que pueden compartir el mismo RT pero diferir en los demás parámetros.
  En la práctica, la pendiente ideal de una RIR se obtiene únicamente en salas con geometrías paralelepipédicas.
  Como la base de datos generada para este trabajo solo cuenta con RIRs sintéticas, el modelo no se desempeña bien con mediciones reales.
6/15
Maximiliano Ortiz - Estimación ciega de parámetros acústicos de un recinto
Duangpummet et al. “Blind Estimation of Room Acoustic Parameters and Speech Transmission Index using MTF-based CNNs”

## Slide 14: Marco teórico
Parámetros acústicos:
  Brindan información objetiva sobre las características acústicas de un recinto.
  Dependen de la obtención de la respuesta al impulso de la sala (RIR)
  Obtener una RIR puede ser muy costoso y no siempre es posible su generación.
  La medición de la RIR se ve fuertemente afectada por las condiciones de ruido de fondo en el recinto.
6/15
Maximiliano Ortiz - Estimación ciega de parámetros acústicos de un recinto

## Slide 15: Introducción
Obtención de los parámetros:
  Entre los descriptores acústicos más comunes de una sala podemos encontrar:
  ACLARAR ESTO MEJOR EN EL MARCO TEÓRICO
6/15
Maximiliano Ortiz - Estimación ciega de parámetros acústicos de un recinto

## Slide 16: Objetivos específicos
Parámetros acústicos:
  Brindan información objetiva sobre las características acústicas de un recinto.
  Dependen de la obtención de la respuesta al impulso de la sala (RIR)
  Obtener una RIR puede ser muy costoso y no siempre es posible su generación.
  La medición de la RIR se ve fuertemente afectada por las condiciones de ruido de fondo en el recinto.
6/15
Maximiliano Ortiz - Estimación ciega de parámetros acústicos de un recinto

## Slide 17: Propuesta
Parámetros acústicos:
  Brindan información objetiva sobre las características acústicas de un recinto.
  Dependen de la obtención de la respuesta al impulso de la sala (RIR)
  Obtener una RIR puede ser muy costoso y no siempre es posible su generación.
  La medición de la RIR se ve fuertemente afectada por las condiciones de ruido de fondo en el recinto.
6/15
Maximiliano Ortiz - Estimación ciega de parámetros acústicos de un recinto

## Slide 18: Metodología
Parámetros acústicos:
  Brindan información objetiva sobre las características acústicas de un recinto.
  Dependen de la obtención de la respuesta al impulso de la sala (RIR)
  Obtener una RIR puede ser muy costoso y no siempre es posible su generación.
  La medición de la RIR se ve fuertemente afectada por las condiciones de ruido de fondo en el recinto.
6/15
Maximiliano Ortiz - Estimación ciega de parámetros acústicos de un recinto

## Slide 19: Pruebas
Parámetros acústicos:
  Brindan información objetiva sobre las características acústicas de un recinto.
  Dependen de la obtención de la respuesta al impulso de la sala (RIR)
  Obtener una RIR puede ser muy costoso y no siempre es posible su generación.
  La medición de la RIR se ve fuertemente afectada por las condiciones de ruido de fondo en el recinto.
6/15
Maximiliano Ortiz - Estimación ciega de parámetros acústicos de un recinto

## Slide 20: Resultados y análisis
Parámetros acústicos:
  Brindan información objetiva sobre las características acústicas de un recinto.
  Dependen de la obtención de la respuesta al impulso de la sala (RIR)
  Obtener una RIR puede ser muy costoso y no siempre es posible su generación.
  La medición de la RIR se ve fuertemente afectada por las condiciones de ruido de fondo en el recinto.
6/15
Maximiliano Ortiz - Estimación ciega de parámetros acústicos de un recinto

## Slide 21: Conclusiones
Parámetros acústicos:
  Brindan información objetiva sobre las características acústicas de un recinto.
  Dependen de la obtención de la respuesta al impulso de la sala (RIR)
  Obtener una RIR puede ser muy costoso y no siempre es posible su generación.
  La medición de la RIR se ve fuertemente afectada por las condiciones de ruido de fondo en el recinto.
6/15
Maximiliano Ortiz - Estimación ciega de parámetros acústicos de un recinto

## Slide 22: Trabajo futuro
Parámetros acústicos:
  Brindan información objetiva sobre las características acústicas de un recinto.
  Dependen de la obtención de la respuesta al impulso de la sala (RIR)
  Obtener una RIR puede ser muy costoso y no siempre es posible su generación.
  La medición de la RIR se ve fuertemente afectada por las condiciones de ruido de fondo en el recinto.
6/15
Maximiliano Ortiz - Estimación ciega de parámetros acústicos de un recinto

## Slide 23: Agradecimientos
Parámetros acústicos:
  Brindan información objetiva sobre las características acústicas de un recinto.
  Dependen de la obtención de la respuesta al impulso de la sala (RIR)
  Obtener una RIR puede ser muy costoso y no siempre es posible su generación.
  La medición de la RIR se ve fuertemente afectada por las condiciones de ruido de fondo en el recinto.
6/15
Maximiliano Ortiz - Estimación ciega de parámetros acústicos de un recinto

## Slide 24: Problemática
Parámetros acústicos:
  Brindan información objetiva sobre las características acústicas de un recinto.
  Dependen de la obtención de la respuesta al impulso de la sala (RIR)
  Obtener una RIR puede ser muy costoso y no siempre es posible su generación.
  La medición de la RIR se ve fuertemente afectada por las condiciones de ruido de fondo en el recinto.
6/15
Maximiliano Ortiz - Estimación ciega de parámetros acústicos de un recinto

## Slide 25: Decay de las señales de habla
Decay de las señales de audio:
  En la investigación de kendrick, et al. [1] se estudia el uso del decay de señales de voz reverberadas para obtener el tiempo de reverberación de la sala.
Audio reverberado
Audio anecoico
6/15
Maximiliano Ortiz - Estimación ciega de parámetros acústicos de un recinto

## Slide 26: Estimación ciega de parámetros acústicos
Propuesta:
  Estimar los parámetros acústicos de una sala a partir de la envolvente temporal de amplitud (TAE) de audios reverberados utilizando redes neuronales convolucionales (CNN).
6/15
Maximiliano Ortiz - Estimación ciega de parámetros acústicos de un recinto

## Slide 27: TAE
Pasos a seguir para la obtención de la TAE:
6/15
Maximiliano Ortiz - Estimación ciega de parámetros acústicos de un recinto

## Slide 28: CNN
La red planteada está formada por las siguientes 4 capas convolucionales:
6/15
Maximiliano Ortiz - Estimación ciega de parámetros acústicos de un recinto

## Slide 29: Base de datos
Se armó una base de datos de 71430 audios (99.2 h). La misma se compuso a través de reverberar 10 audios de voz anecoicos con respuestas al impulso.
Las RIRs son de dos tipos: sintéticas y aumentadas. Los tiempos de reverberación van desde los 0,2 a 3 s en pasos de 0,1 s. A su vez, en el caso de las aumentadas, se modificó el valor directo-reverberado entre -3 a -10 dB.
La base se separó en un 80% para realizar el entrenamiento y el 20% restante para pruebas. Del total de audios para el entrenamiento, se separó un 10% para validación.
6/15
Maximiliano Ortiz - Estimación ciega de parámetros acústicos de un recinto

## Slide 30: Resultados: entrenamiento
Ejemplo para la banda de 1 kHz:
6/15
Maximiliano Ortiz - Estimación ciega de parámetros acústicos de un recinto

## Slide 31: Resultados: estimación de parámetros
Estimación del T30 para la banda de 1 kHz:
Diferencia
6/15
Maximiliano Ortiz - Estimación ciega de parámetros acústicos de un recinto

## Slide 32: Resultados: estimación de parámetros
Estimación del C50 para la banda de 1 kHz:
Diferencia
6/15
Maximiliano Ortiz - Estimación ciega de parámetros acústicos de un recinto

## Slide 33: Resultados: estimación de parámetros
Estimación del C80 para la banda de 1 kHz:
Diferencia
6/15
Maximiliano Ortiz - Estimación ciega de parámetros acústicos de un recinto

## Slide 34: Resultados: estimación de parámetros
Estimación del D50 para la banda de 1 kHz:
Diferencia
6/15
Maximiliano Ortiz - Estimación ciega de parámetros acústicos de un recinto

## Slide 35: Resultados
Coeficientes de correlación de Spearman entre las predicciones de la red y el valor real por banda de frecuencia:
 | T30 |  | C50 |  | C80 |  | D50 | 
Banda [Hz] | r | p_valor | r | p_valor | r | p_valor | r | p_valor
125 | 0.525 | <0,01 | 0.841 | <0,01 | 0.840 | <0,01 | 0.813 | <0,01
250 | 0.823 | <0,01 | 0.891 | <0,01 | 0.892 | <0,01 | 0.890 | <0,01
500 | 0.880 | <0,01 | 0.933 | <0,01 | 0.933 | <0,01 | 0.922 | <0,01
1000 | 0.922 | <0,01 | 0.932 | <0,01 | 0.941 | <0,01 | 0.926 | <0,01
2000 | 0.966 | <0,01 | 0.961 | <0,01 | 0.957 | <0,01 | 0.960 | <0,01
4000 | 0.973 | <0,01 | 0.971 | <0,01 | 0.966 | <0,01 | 0.970 | <0,01
8000 | 0.919 | <0,01 | 0.922 | <0,01 | 0.928 | <0,01 | 0.911 | <0,01
6/15
Maximiliano Ortiz - Estimación ciega de parámetros acústicos de un recinto

## Slide 36: Trabajo pendiente
Probar el modelo con audios de voz con distintos niveles de relación señal a ruido (SNR) y estudiar su comportamiento.
Probar variaciones de la arquitectura de la red y buscar mejoras en las estimaciones.
Investigar más bases de datos de RIRs que tengan más información en bajas frecuencias.
Detectar mediante procesamiento digital de señales los decay de las señales para aliviar la tarea de la red neuronal.
Probar el modelo con una grabación propia en un recinto conocido y caracterizado.
6/15
Maximiliano Ortiz - Estimación ciega de parámetros acústicos de un recinto

## Slide 37
¡Muchas gracias por su atención!
¿Alguna consulta?
maxiaortiz22@gmail.com
Estimación ciega de parámetros acústicos
15/15